## Slide 1
印刷產業與燙金箔
技術情報月度報告
2026 年 10 月｜截至 10/15 期中試刊
產業技術 × 競品觀察 × 材料與品質驗證
公開資料研究｜非產品規格或正式對外保證
Notes: [Sources] https://www.kurz-world.com/en/solutions/embellishment-machines/

## Slide 2
管理摘要｜三項值得採取的技術行動
數位裝飾、UV 固化與量測標準化，正在重新定義轉印品質的驗證需求
MONTHLY TECHNOLOGY INTELLIGENCE
2 © 2026 Univacco Technology Inc. All rights reserved.
01｜數位印後裝飾
傳統與數位冷燙的接著模式可能不同，應避免直接套用單一材料規格。
02｜UV 油墨與固化
新的油墨訴求提高固化與遷移管控重要性，需將客戶製程條件納入測試。
03｜客戶使用檢驗
從固定位置的 L*／色差／缺陷判定，建立與實際印刷效果的關聯性。
Ta｜6 則本期公開資訊
Target｜建立可重複驗證方法
Time｜2026-10 研究期
👉 決策：同意以「UV相容性、檢驗一致性、被印材資料庫」作為 3 項優先可行性評估。
Notes: [Sources] https://www.labelsandlabeling.com/news/digital-printing/xaar-appoints-printpac-distributor https://www.sunchemical.com/sun-chemical-launches-next-generation-gio-compliant-solarflex-fsp-uv-flexo-inks/ https://www.labelsandlabeling.com/labels/labels/labels/labels/labels/labels/labels/news/workflow-mis-inspection/techkon-releases-chromaqa-75 https://www.labelsandlabeling.com/labels/news/substrates-adhesives/innovia-films-launches-propafilm-chbm https://www.labelsandlabeling.com/labels/labels/news/substrates-adhesives/ppg-launches-teslin-envos https://www.labelsandlabeling.com/labels/labels/labels/labels/labels/labels/news/plates-platemaking/glunz-jensen-launches-flex-pro-elite

## Slide 3
技術發展｜數位冷燙與 UV 油墨
材料端的離型、接著與光學檢測，必須結合客戶上膠及固化條件評估
MONTHLY TECHNOLOGY INTELLIGENCE
3 © 2026 Univacco Technology Inc. All rights reserved.
數位裝飾｜Xaar
設備可整合到現有印刷／後加工線，應注意印刷速度與數位上膠的轉印窗口。
UV 柔版油墨｜Sun Chemical
快速固化與低遷移是產品訴求，但對特定燙箔與被印材的相容性仍須實驗證實。
• 技術驗證：上膠量 × 固化條件 × 速度，量測轉印率／L*／缺陷比例。
👉 行動：研發與品保先制定跨材料、跨設備的冷燙應用參數測試卡。
Notes: [Sources] https://www.labelsandlabeling.com/news/digital-printing/xaar-appoints-printpac-distributor https://www.sunchemical.com/sun-chemical-launches-next-generation-gio-compliant-solarflex-fsp-uv-flexo-inks/

## Slide 4
品質系統｜量測位置與判定一致性
從單點數值合格，升級為「版面位置化」的亮度與缺陷檢驗
MONTHLY TECHNOLOGY INTELLIGENCE
4 © 2026 Univacco Technology Inc. All rights reserved.
印刷品質管理的參考方向
本期 Techkon ChromaQA 7.5 報導涉及指定量測位置、色彩標準及品質報表。
材料供應商可借鏡的方向
固定照明與視角，保留位置資訊，區分 ΔE、亮度與缺陷面積。
建議驗證流程（尚非既有公司作業）
1. 樣品與圖案編碼
→
2. 固定量測位置
→
3. 影像／L*／目視盲測
→
4. 一致性與客戶效果
👉 行動：至少 30 件代表樣品進行目視盲測與位置化量測，確認漏判與誤判情形。
Notes: [Sources] https://www.labelsandlabeling.com/labels/labels/labels/labels/labels/labels/labels/news/workflow-mis-inspection/techkon-releases-chromaqa-75

## Slide 5
競爭廠商｜比較公開技術布局，而非猜測性能
以公開產品／設備資訊建立競品比較基準，避免將舊資料當作本月新公告
MONTHLY TECHNOLOGY INTELLIGENCE
5 © 2026 Univacco Technology Inc. All rights reserved.
LEONHARD KURZ
熱燙、冷轉印、數位 2D/3D 裝飾
對比數位上膠／套準條件下的薄膜離型與金屬光學表現。
2026-09-28
API Foilmakers / API Transfer
熱燙、單張冷轉印、窄幅冷轉印、數位箔
建立應用情境與可印材類別比較表，避免只有牌號對牌號比較。
歷史產品資訊
KATANI
金屬色、顏料型、全像、冷燙及特殊紋理箔
比較差異化外觀效果所需的客戶檢驗標準與基材相容性。
歷史產品資訊
資料時窗：KURZ 近期展會內容為 2026/09；API／KATANI 以官網產品頁作為背景資料，非本週新品。
👉 決策：以「應用條件 × 轉印效果 × 檢驗方法」建立競品技術對照表，不做未經測試的優劣判定。
Notes: [Sources] https://www.loupe-americas.com/americas/loupe-americas-2026-sets-new-benchmark-label-and-package-printing-industry https://www.apitransfer.com/en/home-en https://www.katani.co.jp/english/hotstamp https://www.kurz-world.com/en/solutions/embellishment-machines/

## Slide 6
材料與法規｜新被印材帶來相容性與證據需求
永續包裝相關材料發展，不能直接當作燙金箔可回收性或法規符合的證明
MONTHLY TECHNOLOGY INTELLIGENCE
6 © 2026 Univacco Technology Inc. All rights reserved.
金屬化 BOPP 包裝薄膜
阻隔型金屬化薄膜與轉印裝飾箔用途不同，避免直接替換或簡化比較。
生質來源合成紙
新型表面塗層／填料可能改變界面潤濕與轉印性，應建立應用條件資料。
區分三種證據
化學符合性 ≠ 實際回收性 ≠ 材料轉印適用性
👉 行動：針對新基材先測表面能、粗糙度、耐熱與轉印率；環保宣稱另由合規證據支持。
Notes: [Sources] https://www.labelsandlabeling.com/labels/news/substrates-adhesives/innovia-films-launches-propafilm-chbm https://www.labelsandlabeling.com/labels/labels/news/substrates-adhesives/ppg-launches-teslin-envos https://environment.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-packaging-enter-application-2026-08-11_en

## Slide 7
建議工作清單｜先做 3 項小型驗證
先取得可重複的使用證據，再決定是否納入正式規格或新產品專案
MONTHLY TECHNOLOGY INTELLIGENCE
7 © 2026 Univacco Technology Inc. All rights reserved.
議題
技術／實驗方法
協作單位
驗收證據
高｜建立 UV 塗層／冷燙轉印相容性測試矩陣
以代表性紙材及薄膜為被印材，規劃膠量 × 固化條件 × 速度之因子試驗（DOE）；記錄轉印率、L*、附著與缺陷分布。
研發＋品保＋製程技術
完成至少 2 種代表被印材之條件矩陣，確認主要影響因子，提出可再現的最佳操作區間。
高｜量測位置與影像缺陷的一致性驗證
制定固定量測圖與條件；抽取 ≥30 件包含正常及異常的樣品，執行盲測／屬性一致性分析（Attribute Agreement），比對 L* 與影像缺陷比例。
品保＋研發
完成檢驗員間一致性、漏判率與指標關聯分析，提出書面判定準則或需改善項目。
中｜新型被印材相容性資料庫
選取至少 5 種基材，整理表面能、接觸角、粗糙度、耐熱性與轉印率，建立樣品／印刷條件對照表。
研發＋品保＋業務
每種被印材至少具有一組可重現測試條件與適用性判讀，形成標準化技術卡。
※ 本表為建議優先序及驗收方式，尚未指派正式責任人與完成期限。
👉 決策：請主管確認三個驗證主題的優先序、可用樣品與負責窗口。
Notes: [Sources] https://www.labelsandlabeling.com/news/digital-printing/xaar-appoints-printpac-distributor https://www.sunchemical.com/sun-chemical-launches-next-generation-gio-compliant-solarflex-fsp-uv-flexo-inks/ https://www.labelsandlabeling.com/labels/labels/labels/labels/labels/labels/labels/news/workflow-mis-inspection/techkon-releases-chromaqa-75 https://www.labelsandlabeling.com/labels/news/substrates-adhesives/innovia-films-launches-propafilm-chbm

## Slide 8
持續學習｜技術情報需轉換成驗證能力
技術教學應聚焦客戶真正看見的轉印品質與材料檢驗的關聯性
MONTHLY TECHNOLOGY INTELLIGENCE
8 © 2026 Univacco Technology Inc. All rights reserved.
本期教學主題
冷燙轉印品質為什麼不能只看箔材的離型力？
冷燙轉印的成敗取決於膠層與箔材間的有效接著、膠的固化行為、壓合接觸與箔材分離路徑。實際配方、固化順序與剝離位置依設備及工藝不同。
每週標準學習循環
1. 了解技術原理與工藝條件
2. 解讀新聞與競品應用
3. 建立可能的品質風險假設
4. 以 DOE / MSA / 使用測試驗證
建議 30 天內：完成一份應用條件對照表與至少一項試驗設計。
👉 行動：每週保留 20 分鐘技術學習與案例討論，月底回顧可驗證的改善成果。
Notes: [Sources] https://www.labelsandlabeling.com/news/digital-printing/xaar-appoints-printpac-distributor

## Slide 9
附錄｜來源、範圍與使用限制
研究資料僅供技術研習及管理討論，不能取代產品驗證或正式法規判定
SOURCES & EVIDENCE BOUNDARIES
9 © 2026 Univacco Technology Inc. All rights reserved.
1. Labels & Labeling｜Xaar 擴大 Versatex Printbar 的英國與愛爾蘭通路
2. Sun Chemical｜Sun Chemical 推出新版 SolarFlex FSP UV 柔版油墨
3. Labels & Labeling｜Techkon 推出 ChromaQA 7.5 色彩品質管理更新
4. Labels & Labeling｜Innovia Films 推出金屬化 BOPP 高阻隔薄膜 Propafilm CHBM
5. Labels & Labeling｜PPG 推出含生質成分的 Teslin Envos 合成紙
6. Labels & Labeling｜Glunz & Jensen 推出 Flex-Pro Elite 柔版製版設備
判讀原則：供應商宣稱 ≠ 獨立量測結果；應用風險為分析假設，需實際印刷驗證。
資料範圍：2026/10/01–10/15｜網站公開資訊；報告之建議項目尚非公司核准工作事項。
👉 決策：發布對外資料前由業務、品保及法規窗口再核對來源與聲明依據。
Notes: [Sources] https://www.labelsandlabeling.com/news/digital-printing/xaar-appoints-printpac-distributor https://www.sunchemical.com/sun-chemical-launches-next-generation-gio-compliant-solarflex-fsp-uv-flexo-inks/ https://www.labelsandlabeling.com/labels/labels/labels/labels/labels/labels/labels/news/workflow-mis-inspection/techkon-releases-chromaqa-75 https://www.labelsandlabeling.com/labels/news/substrates-adhesives/innovia-films-launches-propafilm-chbm https://www.labelsandlabeling.com/labels/labels/news/substrates-adhesives/ppg-launches-teslin-envos https://www.labelsandlabeling.com/labels/labels/labels/labels/labels/labels/news/plates-platemaking/glunz-jensen-launches-flex-pro-elite https://www.kurz-world.com/en/solutions/embellishment-machines/ https://www.apitransfer.com/en/home-en https://www.katani.co.jp/english/hotstamp